1. Рекомендуемые для эксплуатации КП ЯМЗ классы вязкости

трансмиссионных масел в зависимости от температуры

окружающего воздуха

2.Перечень трансмиссионных масел, допущенных для эксплуатации коробок передач ЯМЗ

| Марка масла | Обозначение масла по ГОСТ 17479.2 | Группа экс-плуатацион-ных св-в по API | Обозначение масла по РД 37..319.035 | Класс вязкости по SAE J306 | Предприятие-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТСП-15К ГОСТ 23652-79 | ТМ-3-18 | GL-3 | ЯМЗ-Т-3 | 85W-90 | ОАО «Омский НПЗ» ОАО «Ярославский НПЗ им. Менделеева» |
| ТСП-15К ГОСТ 23652-79 | ТМ-3-18 | GL-3 | ЯМЗ-Т-3 | 80W-90 | ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка» ООО НПЦ «ИсанТАТ» |
| АнгролТСп-15К ГОСТ 23652-79 | ТМ-3-18 | GL-3 | ЯМЗ-Т-3 | 85W-90 | ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» |
| ТАД-17И ГОСТ 23652-79 | ТМ-5-18 | GL-5 | ЯМЗ-Т-5 | 85W-90 | ОАО «Завод им. Шаумяна» 000«ЛУКойл-Волгограднефтепереработка» |
| Омскойл К ТУ 0253-019-00219158-95 | ТМ-3-18 | GL-3 | ЯМЗ-Т-3 | 80W-90 | ОАО «Омский НПЗ» |
| Яр.МаркаТ ТУ 0253-0¦19-00219158-95 | ТМ-3-18 | GL-3 | ЯМЗ-Т-3 | 80W-90 | ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» |
| ТМ-3-18к ТУ 0253-0О5-5735296О-О2 | ТМ-3-18 | GL-3 | ЯМЗ-Т-3 | 85W-90 | ОАО «Орскнефтеоргсинтез» |
| Яр.Марка Супер Э ТУ O253-O19-OO219158-95 | ТМ-5-18 | GL-5 | ЯМЗ-Т-5 | 80W-90 | ОАО «Славнефть^ Ярослабнефтеоргсинтез» |
| Яр.Марка Гипоид ТУ 0253-019-00219158-95 | ТМ-5-18 | GL-5 | ЯМЗ-Т-5 | 85W-90 | ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» |
| ЛУКОЙЛ ТМ типа ТСп-14гип ТУ 38.40144-2001 | ТМ-5-18 | GL-5 | ЯМЗ-Т-5 | 85W-90 | ООО«ЛУКойл-Волгограднефтепереработка» |
| ЛУКОЙЛ ТМ-5-18 ТУ 38.601-07-23-03 | ТМ-5-18 | GL-5 | ЯМЗ-Т-5 | 75W-90 | ООО«ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез» |
| ЛУКОЙЛ ТМ-5 ТУ 0253-071-OOI48636-95 | ТМ-5-18 | GL-5 | ЯМЗ-Т-5 | 85W-9Q | ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» |
| Татнефть ТМ-5-18 ТУ 0253-ООЗ-544О9843-ОЗ | ТМ-5-18 | GL-5 | ЯМЗ-Т-5 | 75W-90 | ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» |
| TITAN 5 SPEED SL | ТМ-5-18 | L-5LS/GL-5/ GL-4 / GL-3 | ЯМЗ-Т-5 | 75W-9G | FUCH PETROLUB AG г.Маннгейм ООО «ФУКС ОЙЛ» г. Ярославль |
| Mobilube 1SHC | ТМ-5-18 | GL-5/GL-4 MT1 | ЯМЗ-Т-5 | 75W-90 | Компания «Exxon Mobil» |
| Esso Gear Oil GP | ТМ-3-18 | GL-4 | ЯМЗ-Т-3 | 80W-90 | Компания «Exxon Mobil» |

Примечание: для коробок, эксплуатирующихся за рубежом, допускается применение импортных трансмиссионных масел с уровнем эксплуатационных свойств по API не менее GL-4 класса вязкости рекомендованного по разделу 1

# Text boxes

S

A

E

85

W

90

S

A

E

80W90

S

A

E

75

W

90

C

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40