Поиск неисправностей систем двигателя

| Внешнее проявление неисправностей | Причины |
| --- | --- |
|  | Система впуска и выпуска | Система наддува | Система питания топли-вом | Система смазки | Система охлажде-ния | Цилиндро-поршневая группа | Кривошипно-шатунный механизм | Механизм газораспреления | Головка блока и проклад-ка | блок | Электро-оборудование | Система «термостат» | Эксплуатация и ремонт | Системы автомобиля |
| Трудный запуск или отказ двигателя в запуске |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| Двигатель не развивает мощности | ● | ● | ● |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  | ● |
| Повышенная дымность выпуска | ● | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  | ● | ● |
| Двигатель работает неравномерно |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель внезапно останавливается |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| Двигатель идет в «разнос» |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель не развивает обороты | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель не сбрасывает обороты |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стук двигателя |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  |
| Отсутствует расход масла, топливо в масле |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышенный расход масла |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  |  | ● | ● |
| Повышенный расход топлива |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пониженное давление масла |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● | ● |
| Отсутствует давление масла |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| Не поступает масло к агрегатам |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |
| Попадание воды в систему смазки |  |  |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● |
| Попадание масла в систему охлаждения |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ● |  |  |  | ● |
| Повышенная температура жидкости в системе охлаждения |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ● |
| Пониженная температура жидкости в системе охлаждения |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| Повышенная температура масла |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выброс воды из выхлопной трубы |  |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| Выброс воды из радиатора |  |  |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | ● |
| Течь воды из-под головок блока |  |  |  |  |  | ● |  |  | ● | ● |  |  |  |  |
| Выброс топливно-масляной смеси из выхлопной трубы |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| Повышенная вибрация двигателя |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● | ● |
| Низкое давление наддува | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышенное давление картерных газов |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| Задир гильз и поршней | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| Поломка клапанов |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |
| Обрыв шатуна |  |  | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  | ● |  |
| Задир подшипников коленвала |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |