Поиск неисправностей двигателя. Система питания топливом.

| причины | Внешние проявления неисправностей |
| --- | --- |
|  | Трудный запуск или отказ двигателя в запуске | Двига-тель не развива-ет мощно-сти | Повышен-ная дымность выпуска | Двигатель работает неравномер-но | Двигатель внезапно останавливает-ся | Двигатель идет в «разнос» | Двигатель не развивает обороты | Двигатель не сбрасывает обороты | Стук двигателя | Повышенная вибрация | Отсутствует расход масла, топливо в масле | Повышенный расход топлива | Повышенный расход масла | Задир гильз и поршней |
| Отсутствие топлива в баках | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не снято ограничение мощности | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малы максимальные обороты холостого хода |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малы минимальные обороты холостого хода |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Засорение топливопроводов и заборника в топливном баке | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замерзание воды в топливопроводах | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загустение топлива в топливопроводах | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поломка топливопровода |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| Ослабление крепления или поломка топливопровода высокого давления |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| Неправильная установка трубок высокого давления |  | ● |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| Засорение дренажного трубопровода слива топлива с форсунок |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |
| Подсос воздуха | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Засорение топливных фильтрующих элементов | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зависание клапана-жиклера фильтра тонкой очистки топлива | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неправильная установка угла опережения впрыска топлива | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  | ● |  |  |
| Неисправность форсунок |  | ● | ● | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● |  |  |
| Подтекание топлива через уплотнение форсунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| Подтекание топлива через сливную магистраль форсунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| Неисправность топливоподкачивающего насоса | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ пары шток-втулка топливоподкачивающего насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| Неисправность перепускного клапана ТНВД | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поломка пружины или негерметичность нагнетательного клапана |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрудненное перемещение или заедание рейки ТНВД | ● |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарушение регулировки ТНВД |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● |  | ● |  | ● |
| Зависание плунжера | ● | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |
| Ослабление крепления зубчатого венца втулки плунжера |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поломка пружины толкателя |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зависание толкателя |  | ● |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| Течь топлива через уплотнение секции ТНВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| Выкрашивание, задир или износ кулачков вала ТНВД |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| Износ или разрушение кулачкового вала ТНВД |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| Разрушение манжеты кулачкового вала ТНВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| Неисправность регулятора и его привода |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Далеко завернут корпус буферной пружины |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поломка стартовой пружины | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрушение подшипников державки грузов регулятора |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Люфт в демпфере регулятора |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ или заклинивание грузов регулятора |  |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| Поломка пружины регулятора |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Попадание постороннего предмета в регулятор ТНВД |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ослабление крепления автомуфты | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заклинивание грузов автомуфты |  | ● | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| Износ деталей автомуфты или усадка пружины |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| Отсутствует или велик зазор в приводе ТНВД |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| Ослабление стяжного болта привода ТНВД |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| Неправильная регулировка корректора ТНВД |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Люфт вала ведомой шестерни привода ТНВД |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| Самоотворачивание болтов крепления фланца привода ТНВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |